## Slide 1: Windows Network Infrastructure IT Essentials Opfrissen

## Slide 2
Bits & Bytes
Tallenstelsels
IP
TCP/UDP

## Slide 3
Bits & Bytes
Tallenstelsels
IP
TCP/UDP

## Slide 4: Bits & Bytes
  1 bit (b) = 0 of 1
  1 byte (B) = 8 bits

## Slide 5: Bits & Bytes
  1 bit (b) = 0 of 1
  1 byte (B) = 8 bits
  1 kilobyte (KB) =
  1 megabyte (MB) =

## Slide 6: Bits & Bytes
  1 bit (b) = 0 of 1
  1 byte (B) = 8 bits
  1 kilobyte (KB) = 1024 B
  1 megabyte (MB) = 1024 KB

## Slide 7: Bits & Bytes
  1 Kilobyte (KB) = 210 B
  1 Megabyte (MB) = 210 * 210 B = 220 B
  1 Gigabyte (GB) = 230 B
  1 Terabyte (TB) = 240 B
  1 Petabyte (PB) = 250 B

## Slide 8: Bits & Bytes
  1 Kilobyte (KB) = 210 B
  1 Megabyte (MB) = 210 * 210 B = 220 B
  1 Gigabyte (GB) = 230 B
  1 Terabyte (TB) = 240 B
  1 Petabyte (PB) = 250 B
  100 Mbps =
  1 Gbps =

## Slide 9: Bits & Bytes
  1 Kilobyte (KB) = 210 B
  1 Megabyte (MB) = 210 * 210 B = 220 B
  1 Gigabyte (GB) = 230 B
  1 Terabyte (TB) = 240 B
  1 Petabyte (PB) = 250 B
  100 Mbps = 12,5 MB/s
  1 Gbps = 128 MB/s

## Slide 10
Bits & Bytes
Tallenstelsels
IP
TCP/UDP

## Slide 11: Tallenstelsels
  Binary
    bi = 2 tallen
    0-1
    bv. 0110 0100

## Slide 12: Tallenstelsels
  Binary
    bi = 2 tallen
    0-1
    bv. 0110 0100
  Decimal
    decima = 10 tallen
    0-9

## Slide 13: Tallenstelsels
  Binary
    bi = 2 tallen
    0-1
    bv. 0110 0100
  Decimal
    decima = 10 tallen
    0-9
    bv. 100

## Slide 14: Tallenstelsels
  Hexadecimal
    hexadecima = 16 tallen
    0-9 A-F

## Slide 15: Tallenstelsels
  Hexadecimal
    hexadecima = 16 tallen
    0-9 A-F
    bv. 64

## Slide 16: Tallenstelsels
  Hexadecimal
    hexadecima = 16 tallen
    0-9 A-F
    bv. 64
  Dozenal (Niet relevant voor IT)
    dozen = 12 tallen
    0-9 AB

## Slide 17: Tallenstelsels
  Hexadecimal
    hexadecima = 16 tallen
    0-9 A-F
    bv. 64
  Dozenal (Niet relevant voor IT)
    dozen = 12 tallen
    0-9 AB
    bv. 84
    Heeft interessante eigenschappen
      Delers
      12-delig komt veel voor

## Slide 18: Tallenstelsels
  Bytes worden het vaakst voorgesteld in hexadecimaal
    2 hexadecimalen per byte. FF = 255 = 1111 1111
    MAC adres (6 bytes) FF:FF:FF:FF:FF:FF

## Slide 19: Tallenstelsels
  Bytes worden het vaakst voorgesteld in hexadecimaal
    2 hexadecimalen per byte. FF = 255 = 1111 1111
    MAC adres (6 bytes) FF:FF:FF:FF:FF:FF
  Endianness of bytevolgorde
    Wordt toegepast op kleinst mogelijk groepen van bytes (Integer, WORD)
    Bv. Integer van 4 bytes: 4A 3B 2C 1D
    Big-endian = normale volgorde
      big end first -> 4A stelt het grootste deel van het gehele getal voor
      4A 3B 2C 1D
      Internet

## Slide 20: Tallenstelsels
  Bytes worden het vaakst voorgesteld in hexadecimaal
    2 hexadecimalen per byte. FF = 255 = 1111 1111
    MAC adres (6 bytes) FF:FF:FF:FF:FF:FF
  Endianness of bytevolgorde
    Wordt toegepast op kleinst mogelijk groepen van bytes (Integer, WORD)
    Bv. Integer van 4 bytes: 4A 3B 2C 1D
    Big-endian = normale volgorde
      big end first -> 4A stelt het grootste deel van het gehele getal voor
      4A 3B 2C 1D
      Internet
    Little-endian = omgekeerde volgorde
      little end first -> 1D stelt het kleinste deel van het gehele getal voor
      1D 2C 3B 4A
      Intel x86

## Slide 21
Bits & Bytes
Tallenstelsels
IP
TCP/UDP

## Slide 22: IP
OSI Model
  Layer 7
    HTTP
  Layer 6
    HTTPS Encryptie
  Layer 5
    Session Token
  Layer 4
    TCP
  Layer 3
    IP: Router & L3 Switch
  Layer 2
    Ethernet
  Layer 1
    Elektriciteit, radio, laser
Cloudflare - The OSI Model Learning Objectives

## Slide 23: IP
  IPv4
    4 bytes /32
    Localhost: 127.0.0.1
    NAT: 192.168.0.1
    Subnet: 10.10.10.0 Mask: 255.255.255.0 /24
      Network Id:
      Broadcast:
      Range:

## Slide 24: IP
  IPv4
    4 bytes /32
    Localhost: 127.0.0.1
    NAT: 192.168.0.1
    Subnet: 10.10.10.0 Mask: 255.255.255.0 /24
      Network Id: 10.10.10.0
      Broadcast: 10.10.10.255
      Range: 10.10.10.1 - 10.10.10.254

## Slide 25: IP
  IPv4
    4 bytes /32
    Localhost: 127.0.0.1
    NAT: 192.168.0.1
    Subnet: 10.10.10.0 Mask: 255.255.255.0 /24
      Network Id: 10.10.10.0
      Broadcast: 10.10.10.255
      Range: 10.10.10.1 - 10.10.10.254
  IPv6
    16 bytes /128
    2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab

## Slide 26: IP
  IPv4
    4 bytes /32
    Localhost: 127.0.0.1
    NAT: 192.168.0.1
    Subnet: 10.10.10.0 Mask: 255.255.255.0 /24
      Network Id: 10.10.10.0
      Broadcast: 10.10.10.255
      Range: 10.10.10.1 - 10.10.10.254
  IPv6
    16 bytes /128
    2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
      2001:db8::1428:57ab

## Slide 27
Bits & Bytes
Tallenstelsels
IP
TCP/UDP

## Slide 28: TCP/UDP
  User Datagram Protocol (UDP)
    Geen garantie op aankomst
    Geen garantie op volgorde
    Bedoelt voor tijd kritische data transport
      Videospellen
      Streaming
      Grote downloads
    RUDP?
Wikipedia

## Slide 29: TCP/UDP
  User Datagram Protocol (UDP)
    Geen garantie op aankomst
    Geen garantie op volgorde
    Bedoelt voor tijd kritische data transport
      Videospellen
      Streaming
      Grote downloads
    RUDP?
  Transmission Control Protocol (TCP)
    Houd rekening met aankomst en
      SYN-ACK
    Behoud de volgorde
      Sequencer
    Trager dan UDP
      Niet wachten op SYN-ACK
      Opnieuw sturen indien fouten optreden
Wikipedia

## Slide 30: TCP/UDP
  Maximum Transmission Unit (MTU)
    Hangt af van de fysieke laag
    Ethernet maximale frame grootte is 1518 bytes
    MTU detectie

## Slide 31: TCP/UDP
  Maximum Transmission Unit (MTU)
    Hangt af van de fysieke laag
    Ethernet maximale frame grootte is 1518 bytes
    MTU detectie
      Stuur een paar pakketten van klein naar groot en laat de ontvanger antwoorden. Neem dan de grootte van het grootste pakket waarvan je een antwoord krijgt.
    Wat indien je pakket groter is?

## Slide 32: TCP/UDP
  Maximum Transmission Unit (MTU)
    Hangt af van de fysieke laag
    Ethernet maximale frame grootte is 1518 bytes
    MTU detectie
      Stuur een paar pakketten van klein naar groot en laat de ontvanger antwoorden. Neem dan de grootte van het grootste pakket waarvan je een antwoord krijgt.
    Wat indien je pakket groter is?
      Fragmenteren en assembleren

## Slide 33: TCP/UDP
  Maximum Transmission Unit (MTU)
    Hangt af van de fysieke laag
    Ethernet maximale frame grootte is 1518 bytes
    MTU detectie
      Stuur een paar pakketten van klein naar groot en laat de ontvanger antwoorden. Neem dan de grootte van het grootste pakket waarvan je een antwoord krijgt.
    Wat indien je pakket groter is?
      Fragmenteren en assembleren
  Netwerk Collisie
    Kabel?
    Wifi?

## Slide 34: TCP/UDP
  Maximum Transmission Unit (MTU)
    Hangt af van de fysieke laag
    Ethernet maximale frame grootte is 1518 bytes
    MTU detectie
      Stuur een paar pakketten van klein naar groot en laat de ontvanger antwoorden. Neem dan de grootte van het grootste pakket waarvan je een antwoord krijgt.
    Wat indien je pakket groter is?
      Fragmenteren en assembleren
  Netwerk Collisie
    Als er te veel pakketten tegelijk op de draad zitten, kunnen deze overlappen en worden deze corrupt.
    Op Wifi kan dit gebeuren indien 2 computers golven sturen die met elkaar overlappen en zo dus ook pakketten corrupt maken.

## Slide 35: Vragen